II. Глава 2

2.1 Теоретические основы эксперимента.

Для измерения силы сопротивления используем условия равновесия тел. Тело из вертикального положения отклоняется под действием потока воздуха, направленного перпендикулярно к вертикали.

Тело массой m, подвешенное на стержне,  удерживается в отклоненном положении горизонтальной силой F. На него действуют три силы: сила тяжести mg, сила F и сила натяжения стержня T, направленная вдоль стержня.

Рис.1

По первому условию равновесия рис.1а):

T + F + mg = 0

Для модулей проекций рис.1б):

F - T sin α = 0

T cos α - mg = 0

Откуда:

F = T sin α

mg = T cos α

Разделив равенства между собой, получим

tg α = F : mg

Тогда

F = tg α х mg     (1) 1

Таким образом, для установления зависимости силы сопротивления от формы тела следует измерить угол отклонения α стержня от вертикали при равновесии.

1М.М. Балашов, А.И. Гомонова, А.Б. Долинский и др.; Под ред. Г.Я. Мякишева Физика: Механика 10 кл.: Учеб. Для углубленного изучения физики. 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2002. С.414- 415.

6

2.2 Экспериментальная установка.

Экспериментальная установка состоит из стержня, один конец которого  прикреплен с помощью стержня к листу фанеры, а на другом конце находится тело из пластилина. На фанере  нанесена разметка градусов. Перпендикулярно листу стоит опора из картона, на которой лежат скрепленные листы из ПВХ с ячейками размером 8 х 8 мм, для создания ламинарного течения. За опорой, в прозрачном цилиндре, располагается фен.

Рис.2 фен отключен                          Рис.3 фен включен

Суть эксперимента заключается в том, чтобы, не меняя силу потока воздуха из фена, массу и миделевое сечение фигур из пластилина, но изменяя форму пластилиновых тел можно было установить угол отклонения α стержня от вертикали. Зная угол отклонения, по формуле (1) можно будет вычислить силу F, которая будет соответствовать силе сопротивления.

2.3 Результаты эксперимента.

Неизменные данные, такие как диаметр  d ​ и массу m​ тел, измеренные в ходе проведения эксперимента, представлены в таблице 1.

| d, (мм) | m, (кг) |
| --- | --- |
| 30 | 0,019 |

Таблица 1

С помощью экспериментальной установки (рис. 2, 3) был проведён эксперимент, в ходе которого были получены данные, необходимые для вычисления силы сопротивления. В ходе исследования было зафиксировано 7 углов отклонения от вертикали стержня с разными формами тел. Формы тел представлены на фотографиях (рис.4-10).

Рис. 4                                    Рис. 5                                    Рис.6

7

Рис.7                                          Рис. 8                                     Рис.9

Рис.10

Показатели угла отклонения указаны в таблице 2.

| Форма тела | α, градус |
| --- | --- |
|  | 8,5 |
|  | 7,5 |
|  | 5 |
|  | 3,5 |
|  | 2,5 |
|  | 3,5 |
|  | 1,5 |

Таблица 2

Подставив в формулу (1) значения tg α, массы тела m и ускорения свободного падения g, получим силу сопротивления F для разных форм тела. Полученные данные показаны в таблице 3.

8

| Форма тела | F, Н |
| --- | --- |
|  | 0,0278 |
|  | 0,0245 |
|  | 0,0169 |
|  | 0,0114 |
|  | 0,0081 |
|  | 0,0114 |
|  | 0,0049 |

Таблица 3

Из полученных данных видна зависимость силы сопротивления от формы тела: наибольшее значение силы сопротивления имеет тело цилиндрической формы (рис.4), а наименьшее значение - тело с каплевидной формой (рис.10).

Заключение.

Итак, поставленная задача работы выполнена. Исследована сила жидкого трения,  установлена теоретическая зависимость силы сопротивления при движении тел в воздухе от его формы. Создана экспериментальная установка, с помощью которой проведен эксперимент.

Цель работы также достигнута. С помощью эксперимента установлена зависимость силы сопротивления от формы тела. Полученные данные соответствуют теоретической зависимости. Сила трения при движении в газе уменьшается, если тело обтекаемой формы.

В данной работе наглядно показано природа силы жидкого трения, что позволяет расширить кругозор, и объясняет принцип полета в аэродинамической трубе.

Приложение.

Фотографии экспериментальной установки.

9

Фотографии измерения миделевого сечения тел разных форм.

Фотографии определения веса тел разных форм.

10

Фотографии перемещения тела при включении фена.

11