Глава II

Теперь я подробнее расскажу о двухрычажном типе подвески.

Когда появились автомобили, подвеска осталась та же, что и у конных карет. Но с такой подвеской даже на маленьких скоростях было ехать совсем не комфортно. Поэтому изобретатели и инженеры еще в 30-х годах разработали этот тип подвески. Но он и сейчас используется во многих автомобилях.

Двухрычажная подвеска - тип независимой подвески, которая основана на конструкции из двух рычагов, верхнего и нижнего, прикрепленных одним концом к кузову, а другим - к ступице колеса. Ступица колеса - это автомобильная деталь, которая соединяет две детали между собой, а именно – вал и колесной диск, отвечающие за крутящий момент.

На рисунке 6 изображена схема двухрычажной подвески. 1 и 2 - рычаги, с одной стороны прикрепленные к кузову, а с другой к шаровым шарнирам.

В двухрычажной подвеске каждое колесо воспринимает ямы и другие неровности независимо от остальных, что позволяет сохранять максимально вертикальное отношение к дороге и оптимальное сцепление покрышки с ее поверхностью.

Независимая двухрычажная подвеска наделяет автомобиль хорошей управляемостью. Но это не единственное ее достоинство. При движении по неровной поверхности толчки при работе подвески гасятся более эффективно. А также этот тип подвески на сегодняшний день является самым надежным.

Но также «двухрычажка» имеет существенный недостаток. Дело в том, что верхний рычаг  у нее слишком большой и занимает довольно большое пространство. И так как подавляющее большинство современных автомобилей переднеприводные и с поперечным расположением двигателя, то  просто не находится места в кузове. Поэтому в наше время на многие автомобили ставится McPherson. По той же причине двухрычажная подвеска практически не используется на задней оси автомобилей, так как уменьшает объем багажника.

Параметры двухрычажной подвески

- Один из основных параметров данной подвески является подлом колеса в

повороте. Колесо имеет наилучшее сцепление с поверхностью тогда, оно стоит

перпендикулярно этой поверхности. В повороте машина наклоняется, и поэтому

центр масс смещается и больший вес переходит на внешнюю сторону машины.

В этот момент подвеска сжимается и развал меняется.

Развал - свойство двухрычажной подвески подгибать колеса в нужную сторону, чтобы было хорошее сцепление с дорогой. Бывает положительный и отрицательный развалы. При положительном развале нижние части колес “сходятся”, а при отрицательном “расходятся”(см. рис. 7).

Рис. 7

Условная схема двухрычажной подвески, установленной на автомобиль, находящийся в положении покоя на ровной поверхности, выглядит так: (см. рис. 8)

Рис. 8

Но при падении колеса в яму положение рычагов меняется (рычаги двигаются по окружности с радиусом длины рычага) и следовательно угол положения колеса тоже изменяется. И из-за таких рычагов (верхний короче нижнего) получается, что при движении у двухрычажной подвески не может быть положительного развала (см. рис. 9).

Рис. 9

Также при повороте машины подвеска играет довольно важную роль. Допустим машина поворачивает направо, следовательно кузов наклоняется налево. И уже из-за конструкции рычагов в двухрычажной подвеске левые, более нагруженные, колеса наклоняются в сторону поворота машины (см.рис. 10). Исходя из этого получается, что это дает большее сцепление с дорогой и улучшенную маневренность.

Рис. 10

2. У двухрычажной подвески одно из самых слабых мест - шаровая опора верхнего рычага. При сильном износе колесо может вырвать прямо на ходу(см. рис. 11). А вот у McPherson’а такого недостатка нет, так как у него просто отсутствует верхний рычаг, а при изнашивании нижнего будут слышны только разные скрипы и стуки, но потерять колесо - маловероятно.

Рис. 11