ГБОУ гимназия 1505.

Реферат на тему:

“Новые средства перемещения в пространстве.”

Канеп Арсений Сергеевич 9а

Москва, 2016

Введение.

На данный момент существуют несколько различных способов передвижения по земле, по воде и по воздуху: железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорт соответственно. Все существующие средства либо относительно дорогие, либо медленные, либо загрязняют окружающую среду. Hyperloop является сочетанием дешевого решения быстрого, скоростного транспорта, незагрязняющего природу. Особенность этого проекта в том, что индивидуальный дизайн поезда может придумать каждый заказчик, связавшись с компанией.  Hyperloop представляет из себя трубу с низким давлением и капсулами (25-30метров), перемещающимися по трубе. Капсулы держатся на воздушной подушке. Капсула ускоряется и тормозит за счет ротора в капсуле и статора в трубе. На данный момент проектируется альфа версия, которая протягивается между Лос-Анджелесом, Калифорнией и Сан-Франциско. Пробный поезд будет ходить каждые 30 минут. Когда Hyperloop заработает в полную силу посадка в капсулу будет длиться до 2 минут в обычное время и до 30 секунд в «час-пик». Обычная пассажирская капсула сможет перевозить 28 человек за раз. Таким образом за час Hyperloop сможет перевозить 840 человек. Я считаю, что Hyperloop сможет решить множество проблем связанных с переездом из одной точки в другую. Hyperloop может помочь решить многие проблемы скоростного транспорта, поэтому я поставил перед собой цель разобраться, как работает такой вид передвижения, и возможно ли воплотить Hyperloop в России.

Глава1.

1.1 Идея

Идея Илону Маску пришла, когда ему надо было запроектировать скоростной поезд для США, сделав его:

  - безопаснее

  - быстрее

  - более низкой стоимости

  - более удобный

  - устойчивым к непогоде

  - устойчивый к землетрясениям.

Было множество идей, но наиболее подходящей из них стал проект Hyperloop. Этот проект был основан на работе российского ученого Бориса Вейнберга. Его целью является создание вакуумного поезда, на который не влияет сила трения, благодаря вакууму. Но создание вакуума проблематично, заменой ему стал форвакуум, что позволило сделать воздушную подушку между капсулой и трубой.

Из Сан-Франциско в Калифорнию можно попасть 3,5 способами:

  - На автомобиле. Этот способ не дорогой, но медленный.

  - На самолете. Этот способ дороже, но гораздо быстрее, чем на автомобиле.

  - Железная дорога. Относительно дорого и относительно быстро.

  - Можно, конечно, и на велосипеде доехать….

Новый вид транспорта должен иметь преимущества над всеми его конкурентами. Для полного успеха он должен собирать все лучшее. Например он должен быть:

  - Надежный, то есть готов к передвижению тогда, когда пассажиру нужно им воспользоваться.

  - Дешевый.

  - Быстрый.

  - Экологичный

1.2 Конкуренты

Наиболее серьезным конкурентом проекта, в основном, конечно, по скорости сообщения, является воздушный транспорт. Однако самолет существенно проигрывает по стоимости и объемам инфраструктуры его обслуживающей – аэропорты, взлетные полосы, технические службы и т.д.

Еще одним претендентом на скоростной транспорт, что бы быстро добраться в Калифорнию является скоростной поезд "California High Speed ??Rail". Но проект Hyperloop'а выигрывает и у этого конкурента по ряду причин. Вот две из них:

- Стоимость строительства "California High Speed ??Rail" в 10 раз больше стоимости проекта HyperLoop. "California High Speed ??Rail"- 68млрд долларов, а Hyperloop- 7млрд долларов.

- Скорость которую позволяет развить Hyperloop гораздо выше.

"California High Speed ??Rail"-270км/ч, а Hyperloop- от 480км/ч до 1220 км/ч

1.3 Экономичность

Экономия времени при использовании HyperLoop значительна. Время в пути между Сан-Франциско и Лос-Анджелеcом - 35 минут, при этом перелет на самолете займет 1час 15 минут не считая времени на регистрацию и посадку, а поездка на машине 5 часов 30 минут.

Пассажир экономит и на стоимости поездки,  билет на Hyperloop туда и обратно будет стоить порядка 40$, по сравнению с 158$ туда и обратно на самолете и 115$ туда и обратно на автомобиле ($ 4 / галлон бензина на 30 миль).

Так же стоит отметить, что затраты энергии на 1го пассажира за поездку у Hyperloop меньше, чем у остальных видов транспорта. Даже для капсул перевозящих пассажиров вместе с автомобилями, а такие капсулы то же предусмотрены, энергозатраты сравнимы только с наиболее экономичным на сегодняшний день серийным автомобилем Tesla (Model S)(рис.1)

Рис 1

1.4 Безопасность и надежность

Существуют множество причин аварийных ситуаций. Но так же важно, как действовать в аварийной ситуации и как сделать это в форвакууме.

Все капсулы будут иметь связь с оператором, для сообщения в случаи опасности. Если беда произошла со здоровьем, то достаточно сообщить об этом оператору, и служба помощи будет ждать на следующей станции. Так же предусмотрены случаи разгерметизации капсулы. Воздуха в кислородных масках хватит, что бы доехать до ближайшей станции.

Рассмотрим случай, когда капсула остановилась в трубе. Теоретически это маловероятно, так как капсула проходит большую часть пути на высоких скоростях. Но если вдруг такое случится, то капсула сможет добраться до ближайшего пункта благодаря электродвигателю с резервным питанием.

Так же возможен вариант, что труба разгерметизируется. В этом случаи, все капсулы буду остановлены, а утечка скорейшим образом устранена. Но если утечка не значительна, то мощность насоса(создающего форвакуум) позволяет доставить пассажиров до следующей станции.

Hyperloop защищен и от воздействия землетрясения, так как трасса это по сути труба, достаточно гибкая, что бы устоять при сейсмических нагрузках.

Глава 2.

2.1 Капсулы

Пассажирская капсула(рис 2) будет вмещать 28 человек каждые 2 минуты = 840 человек в час.

Рис 2

Так же существует пассажирско-грузовая капсула с возможностью перевозки автомобилей. Перевозка дополнительного груза – 3х автомобилей вызовет увеличение аэродинамического сопротивления пропорционально квадрату скорости, следовательно, энергия возрастет пропорционально кубу скорости.

2.2 Компрессоры

Одной из важнейших частей капсулы является компрессор. Он создает воздушную подушку, которая поддерживает капсулу на пути. Так  же этот компрессор создает силу тяги. Давайте разберемся, как это работает.

2.2.1 Компрессор капсулы для пассажиров

  - Воздух сжимается с коэффициентом сжатия 20 к 1.

  - До 60% этого воздуха пропускается:

    - Какая-то часть проходит в хвост капсулы. Часть воздуха прошедшая в хвост создает силу тяги

    - Часть воздуха создает воздушную подушку

  - 0.2 кг/сек воздуха охлаждается и сжимается дополнительно с коэффициентом сжатия 5.2 к 1. Далее дополнительное охлаждение. Этот воздух идет на создание воздушной подушки.

  - На борту присутствует резервуар с водой, который позволяет охлаждать воздух через интеркулер.

    - Вода  проходит через два интеркулера со скорость 0.14 кг/сек (всего в баке 290 кг воды).

    - Пар хранится на борту капсулы пока она не достигнет следующей станции.

    - На станции пар спускают и заменяют резервуар с водой.

  - Такой компрессор рассчитан на питание электрического двигателя 325кВт(436л.с)

    - Масса двигателя 169кг, вместе с силовой  электроникой.

    - Батареи на борту капсулы будут весить около 1500 кг, это обеспечит 45 минут движения с расчетной скоростью.

    - Батареи заменяются на  каждой станции.

    - На случай непредвиденной ситуации, двигатель может питаться от солнечных батарей, закрепленных на трубе.

2.2.2 Компрессор капсулы пассажиров с автомобилями

  - Воздух сжимается с коэффициентом сжатия 20 к 1.

  - До 85% этого воздуха пропускается:

    - Какая-то часть проходит в хвост капсулы. Часть воздуха прошедшая в хвост создает силу тяги

    - Часть воздуха создает воздушную подушку

  - 0.2 кг/сек воздуха охлаждается и сжимается дополнительно с коэффициентом сжатия 6.2 к 1. Этот воздух идет на создание воздушной подушки.

  - На борту присутствует резервуар с водой, который позволяет охлаждать воздух через интеркулер.

    - Вода  проходит через два интеркулера со скорость 0.39 кг/сек (всего в баке 818 кг воды).

    - Пар хранится на борту капсулы пока она не достигнет следующей станции.

    - На станции пар спускают и заменяют резервуар с водой.

  - Такой компрессор рассчитан на питание электрического двигателя 865кВт(1160л.с)

    - Масса двигателя 275кг, вместе с силовой  электроникой.

    - Батареи на борту капсулы будут весить около 4000 кг, это обеспечит 45 минут движения с расчетной скоростью.

    - Батареи заменяются на  каждой станции.

    - На случай непредвиденной ситуации, двигатель может питаться от солнечных батарей, закрепленных на трубе.

    - На случай непредвиденной катастрофы, двигатель может питаться от солнечных батарей, закрепленных на трубе.

2.3 Энергия

Hyperloop, согласно прогнозам, потребляет около 21 МВт, включая мощность, необходимую для питания двигателя. А солнечные батареи будут производить 57МВт, что значительно больше, чем нужно. Этот излишек сохраняется и используется тогда, когда доступа к солнцу нет.

2.4 Двигатель

Hyperloop использует линей асинхронный мотор, который благодаря переменному току может тормозить и ускорятся. Это дает ряд преимуществ перед постоянным магнитным двигателем.

  - Ротор требует только простой алюминий, что снижает затраты на материалы.

  - Размеры двигателя позволяют уменьшить размер самой капсулы

рис 3

Пояснение рисунка.(рис 3)

На схему емко нарисовано, как будет питаться hyperloop, как он будет ускорятся и тормозить. Как видно на схеме, один и тотже механизм тормозит и ускоряет Hyperloop. По надобности на этот двигатель(М) дается разные заряды.

Так же на схеме показано, как Hyperloop будет питаться от солнечных батарей. Множество батарей, подключенных к преобразователям энергии.

2.4.1 Ротор

Ротор представляет из себя алюминиевые лезвия 15 метров в длину, 0.45 м в высоту, 2 дюйма в толщину. Ток протекает во внешних 10мм этого лезвия, что позволяет ему быть полым и уменьшить массу и стоимость.

Зазоры между ротором и статором по 20 мм с каждой стороны. Сочетание системы управления капсулой и электромагнитной центробежной силы помогает капсуле войти и выйти точно по направляющей в зонах станций.

2.4.2 Статор

Статор крепится к трубе на протяжении 4 км. Этот элемент необходим для ускорения и замедления от 480 до 1220 км/ч. Он должен быть 0.5 метров в ширину, в том числе, воздушные зазоры и 10 см в высоту.

Вывод.

Экономичность использования, безопасность и скорость перемещения, достигнутые за счет применения современных технологий, а так же экологичность данного вида транспорта позволяют говорить, что HyperLoop достойный проект, имеющий будущее

Благодаря бесплатной, на данный момент, помощи волонтеров, проект стремительно  развивается, что в дальнейшем может привезти к развитию такого вида транспорта. Это прекрасно, что в мире есть люди, которые могут  перевернуть понимание о вакуумных поездах и поездах в целом. А то, что на эту компанию большинство работает бесплатно, говорит об интересе к проекту не только на территории США, но и во всем мире .

Компания HTT продвигающая проект спонсируется  Маском не полностью, и на данный момент они надеются на поддержку инвесторов. Владелец крупнейшей фирмы по постройке казино Энтони Марнелл III помогает в постройке первого пробного участка.

Из всего следует, что HyperLoop не только очень быстрое, но   и очень дешевое средство перемещения в пространстве. Эта инновация так же поможет нам сохранить природу. Я думаю, что HTT очень перспективна и имеет гигантское будущее, по крайне мере в европейских странах. Надеюсь Hyperloop будет применяться и в России.

Оглавление:

Введение......................................................................................................2Глава 1..................................................................................................	3

1.1 Идея........................................................................................	3

1.2 Конкуренты............................................................................	3

1.3 Экономичность......................................................................	4

1.4 Безопасность и надежность................................................	4

Глава 2.........................................................................................................5

2.1 Капсулы........................................................................................	5

2.2 Компрессоры................................................................................	6

2.2.1 Компрессор капсулы для пассажиров...........................	7

2.2.2 Компрессор капсулы для пассажиров и автомобилей..	8

2.3 Энергия.........................................................................................	9

2.4 Двигатель......................................................................................	10

2.4.1 Ротор.................................................................................	11

2.4.2 Статор...............................................................................	11

Вывод.........................................................................................................13

Список литературы:

http://www.spacex.com/sites/spacex/files/hyperloop_alpha.pdf – 58 страниц описания Hyperloop

http://hyperlooptech.com/ - оффициальный сайт HTT

http://www.spacex.com/hyperloop

https://thatsmart.ru/2015/10/hyperloop-train/ - научно-популярная статья

http://www.mithyperloop.org/ -спонсор

https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/11/elon-musk-hyperloop-old-europe-slovakia-california — научно-популярная статья